## Slide 1
联邦谱Transformer
基于随机矩阵理论的电网云边协同异常检测
Federated Spectral Transformer for Smart Grid Cloud-Edge Anomaly Detection
数据集：SGCC 国家电网 | 42,372 用户 | 1,000+ 天
① RMT
零标签谱分析
② 28维
谱Token工程
③ 双路
Transformer
④ Fed
联邦学习
⑤ Stack
集成决策
中期汇报 | 汇报日期：2026 年 4 月
集成 AUC = 0.7651 (+17.9pp vs. 零标签基线)

## Slide 2
目 录
Outline
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
2 / 18
01
研究背景与问题定义
02
传统方法的局限与挑战
03
本文创新算法总览（五大贡献）
04
RMT谱分析理论与实现
05
28维谱Token特征工程
06
双路注意力Transformer
07
端到端完整数据流框图
08
联邦学习框架（FedAvg）
09
XGBoost集成 & Stacking
10
对比实验设计
11
消融实验设计
12
实验结果与性能分析
13
开题对应 & 后续工作

## Slide 3
01 研究背景与问题定义
Background & Problem Formulation
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
3 / 18
⚡ 电力行业背景
▶ 全球每年因窃电、设备故障造成非技术性损耗超1000亿美元
▶ 中国SGCC：42,372用户，异常率约4.6%（高度不平衡）
▶ 分布式新能源接入导致用电模式多变，传统阈值规则失效
▶ AMI（高级计量基础设施）产生海量时序数据，人工审核不可行
🔬 问题形式化定义
▶ 数据形式：n=42,372 用户 × T≈1,000 天日均用电量时序
▶ 任务：无监督/半监督识别窃电/故障用户，最大化AUC
▶ 隐私约束：各变电站数据严格不可出域（电力法规）
▶ 算力约束：边端设备资源受限，模型需轻量化部署
①
标签稀缺
正常:异常=95.4:4.6
人工标注成本极高
②
数据隐私
分布式变电站
数据不可集中传输
③
高维难题
T=1000维时序
传统统计方法失准
研究目标：联邦谱Transformer——无监督谱分析 + 深度特征学习 + 隐私保护联邦框架，三位一体解决上述挑战

## Slide 4
02 传统方法的局限——为什么现有方法在电网云边场景失效
Why Traditional Anomaly Detection Fails in Smart Grid Cloud-Edge Scenario
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
4 / 18
传统方法
核心依赖/假设
电网场景失效原因
痛点
规则阈值法
(人工设定)
需要领域专家经验
预设电量异常阈值
新能源接入后用电模式持续变化
固定阈值频繁误报漏报
标签依赖
不可泛化
监督学习
SVM / RF / LSTM
需要大量高质量
异常标注样本
SGCC仅4.6%异常，人工标注成本极高
严重不平衡导致分类器退化
标签依赖
不平衡
孤立森林
Isolation Forest
全局i.i.d分布
数据可集中处理
隐私法规禁止数据跨站传输
高维T=1000时孤立性度量退化
隐私违规
高维失效
传统PCA / 协方差
主成分异常检测
需要准确估计
总体协方差矩阵
γ=n/T≈42>>1，样本协方差严重失准
M-P定律：噪声掩盖真实信号特征值
高维小样本
统计失准★
集中式深度学习
AutoEncoder / VAE
全量数据集中到
中央服务器训练
变电站数据物理隔离，集中传输
违反合规，通信开销无法承受
隐私违规
通信瓶颈
★ 本文核心突破：RMT自适应M-P边界精准分离信号/噪声子空间，解决高维小样本协方差失准；FedAvg解决隐私；双路Transformer解决标签稀缺

## Slide 5
03 本文创新算法总览——五大技术贡献
Algorithm Overview: Five Key Technical Contributions
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
5 / 18
创新① 自适应RMT谱分析
利用Marchenko-Pastur定律自适应判断M-P上界，通过MAD鲁棒估计σ²
精准分离信号子空间与噪声子空间，无需任何标签
突破：将随机矩阵理论用于电网用户级异常检测，AUC=0.5872（零标签基线）
创新② 28维异质谱Token工程
融合4类特征：RMT谱投影(5维)+窗口统计(11维)+跨窗口增强(6维)+混沌Takens嵌入(6维)
全向量化批量运算（无Python循环），速度提升10~50倍
突破：将时序异常从「时间域」转化为「谱特征空间」，使深度模型可直接学习
创新③ 双路注意力Transformer
路径1 LocalWindowAttention(win=6)：捕捉短期用电突变（窃电操作）
路径2 CLS+TransformerEncoder：捕捉长期趋势异常（设备老化/持续偷电）
创新：双路融合256维特征，AdaptiveFocalLoss动态调整召回权重，AUC=0.7602
创新④ 联邦谱Transformer(FedAvg)
3个变电站作为独立联邦客户端，数据严格不离站
每轮仅传输模型参数（~200K浮点数），FedAvg加权聚合
突破：将隐私保护深度嵌入电网检测框架，AUC与集中式训练相当
创新⑤ 异质集成决策（Stacking）
XGBoost(600树)+Transformer双路 → LogisticRegression元学习器融合
XGBoost弥补Transformer对稀疏手工特征的劣势
最终集成AUC=0.7651，F1=0.3317
AUC 提升路径：0.5872（RMT零标签）→ 0.7602（Transformer）→ 0.7651（Stacking集成） 总提升 +17.9pp

## Slide 6
04 RMT谱分析理论与实现——零标签异常检测基线
Random Matrix Theory Spectral Analysis — Zero-Label Anomaly Detection
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
6 / 18
RMT算法流程
Step1
滑动窗口切分
window=30天, stride=7天
→ 144个窗口 (n_users, T=30)
Step2
MAD鲁棒估计σ²
σ² = (MAD(X)/0.6745)²
→ 抗野值，高维稳健
Step3
计算M-P边界
γ = n_sub/T, λ± = σ²(1±√γ)²
→ 噪声特征值理论分布
Step4
LedoitWolf协方差
收缩估计C = LedoitWolf(X_sub.T)
→ 解决高维小样本失准
Step5
特征值分解
eigh(C) → top-k特征值/向量
→ 超出λ+即为真实信号
Step6
时间域投影
V_time = X_sub.T @ eigvec (T×k)
→ 全量用户投影: X_all @ V_time
Step7
异常得分计算
score_A = Σ(x·u_i)² (信号子空间能量)
→ 用户级AUC = 0.5872
核心数学公式
Marchenko-Pastur 分布
λ± = σ²(1 ± √γ)², γ = n/T
当 λ_max > λ+ 时，存在真实信号子空间
MAD 鲁棒方差估计
σ̂² = (median|X-median(X)|/0.6745)²
比 np.var 对野值鲁棒，适合实际电网数据
信号子空间投影
z_j = Σ_{i:λᵢ>λ+} (x_j · u_i)²
u_i 为时间域特征向量（T维），x_j 为用户时序
谱溢出比
r = λ_max / λ+
r>1 表示窗口内存在异常强度信号
谱集中度
c = Σᵢ λᵢ / trace(C)
top-k特征值占总方差比例，衡量信号强度
关键洞察：RMT将「是否存在异常用户」转化为「协方差矩阵特征值是否超出噪声理论上界」的统计检验，完全无需标签

## Slide 7
05 28维谱Token特征工程
28-Dimensional Spectral Token Feature Engineering
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
7 / 18
① RMT谱投影
Token 1~5
(5维)
top-5特征向量投影能量 |vᵢ·x|
逐用户×逐窗口，捕捉主成分信号方向
AUC贡献
强
② 窗口统计
Token 6~16
(11维)
方差/均值/最大值/差分/零值率/趋势斜率/偏度
FFT低频能量/非零比例，向量化批量计算
AUC贡献
强
③ 跨窗口增强
Token 17~21
(5维)
月度CV/季节指数/工作日比/连续零值段/滑动Z-score
捕捉长期行为模式变化
AUC贡献
中
④ 混沌延迟嵌入
Token 22~28
(7维)
Takens嵌入 d=4,τ=7，构造协方差特征值
捕捉窃电时序的非线性混沌特征
AUC贡献
中
归一化策略：Token1~5 → 逐用户MinMax；Token6~28 → 全局RobustScaler(IQR)
⚡ 全向量化：消除for循环，提取速度提升10~50×

## Slide 8
06 双路注意力Transformer——模型架构框图
Dual-Path Attention Transformer Architecture
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
8 / 18
输入
(B, 48, 28)
48窗口×28维Token
→
路径1: 局部窗口注意力
Linear Proj
d_model=128
+ PositionEmb
正弦位置编码
LocalWinAttn×4
win=6, Pre-LN
FFN×4
dim_ff=512
CLS Pooling
→(B,128) feat_local
路径2: 全局CLS Transformer
Linear Proj
d_model=128
CLS Token插入
[CLS] + seq
TransformerEnc×4
4heads, Pre-LN
FFN×4
dim_ff=512
CLS Pooling
→(B,128) feat_global
↓ concat
(B,256)
特征融合 Concat
feat_local(B,128) + feat_global(B,128)
= feat_cat(B,256)
输
出
层
UserGraph
Attn(ep30+)
Dropout
(p=0.2)
MLP
(256→64→1)
Sigmoid
→ logit
AdaptiveFocal
Loss

## Slide 9
07 端到端完整数据流框图
End-to-End Data Flow Diagram
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
9 / 18
① 数据预处理
原始SGCC CSV
↓线性插值
↓Z-score归一化
↓极端值裁剪
(42372, 1000)
→
② RMT谱分析
滑动窗口×144
↓LedoitWolf
↓M-P边界
↓特征值分解
→谱Token7维
→
③ 28维特征工程
Token1~5 谱投影
↓+Token6~16统计
↓+Token17~21跨窗口
↓+Token22~28混沌
→(42372,48,28)
→
④ 双路Transformer
LocalWinAttn×4
+CLS Global×4
↓feat_cat(B,256)
↓AdaptiveFocalLoss
→AUC=0.7602
→
⑤ FedAvg聚合
3站点本地训练
↓上传∆W
↓加权聚合
w=Σ(nk/n)wk
→隐私保护
→
⑥ Stacking集成
Transformer概率
+XGBoost概率
+256维深度特征
↓LogReg融合
→AUC=0.7651
无监督谱分析子系统（边端执行）
RMT+特征工程：无需标签，计算轻量
可在变电站边端独立运行
深度学习子系统（本地训练）
双路Transformer：深度挖掘时序异常模式
参数量~200K，支持边端部署
联邦聚合子系统（云端协调）
FedAvg+Stacking：隐私保护聚合
最终决策在云端，原始数据不出站
✅ 全流程已完整实现：RMT(0.5872) → Transformer(0.7602) → Stacking(0.7651) 累计提升 +17.9pp

## Slide 10
08 联邦学习框架（FedAvg）——隐私保护协同训练
Federated Learning Framework — Privacy-Preserving Collaborative Training
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
10 / 18
变电站 A
~14,124 户
本地训练
1轮 × local_epochs=3
上传 ΔW（~200K参数）
↑ 上传ΔW ↓ 广播W_global
变电站 B
~14,124 户
本地训练
1轮 × local_epochs=3
上传 ΔW（~200K参数）
↑ 上传ΔW ↓ 广播W_global
变电站 C
~14,124 户
本地训练
1轮 × local_epochs=3
上传 ΔW（~200K参数）
↑ 上传ΔW ↓ 广播W_global
☁ 云端 FedAvg 聚合
w_global = Σₖ (nₖ / n_total) · wₖ
预创建本地模型（避免重复__init__）
联邦学习关键结论
▶ 🔒 隐私保护：原始用电数据严格不离开本地变电站
▶ 📡 通信效率：每轮仅传输~200K浮点参数（非原始数据）
▶ ⚡ 工程优化：预创建local_models复用，torch.compile加速
▶ ✅ 实验验证：联邦AUC与集中式训练相当，隐私代价极小

## Slide 11
09 XGBoost集成 & Stacking——异质模型融合
Ensemble Learning: XGBoost + Stacking Meta-Learner
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
11 / 18
🔧 实现细节
▶ 提取双路Transformer 256维中间特征
▶ feat_local(B,128) + feat_global(B,128)
▶ 拼接224维手工统计特征（均值/方差/分位数）
▶ XGBoost：600棵树，max_depth=6，early stopping
▶ XGBoost 单独 AUC = 0.7560
▶ Stacking：LogisticRegression 融合两路输出概率
Stacking 融合流程
Transformer 预测概率 p₁
XGBoost 预测概率 p₂
Transformer 256维深度特征 f
↓ LogisticRegression 元学习器 ↓
最终异常评分 AUC = 0.7651
F1 = 0.3317
💡 集成原理：XGBoost 擅长稀疏手工统计特征，Transformer 擅长时序深度模式
两者互补性经 Stacking 融合后实现超越单模型的性能突破

## Slide 12
10 对比实验设计
Comparative Experiment Design
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
12 / 18
对比方法
方法类别
核心配置
预期/已有AUC
RMT谱分析（本文）
无监督基线
M-P边界+LedoitWolf+MAD估计σ²
0.5872 ✅已复现
双路Transformer（本文）
深度学习
LocalWin+CLS, d=128, 4层, AdaptiveFocal
0.7602 ✅已复现
本文集成（本文）
集成模型
Transformer+XGBoost+Stacking
0.7651 ✅已复现
LSTM-AE
深度无监督
2层LSTM编码器，重构误差为异常分
待实验
VAE（变分自编码器）
深度无监督
潜变量采样，ELBO损失
待实验
One-Class SVM
传统无监督
RBF核，nu=0.05
待实验
孤立森林 IF
传统无监督
n_estimators=200，contamination=0.046
待实验
FedProx（联邦变体）
联邦学习
近端正则项μ=0.01，对比FedAvg隐私效用
待实验

## Slide 13
11 消融实验设计——验证各组件贡献
Ablation Study Design — Validating Each Component's Contribution
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
13 / 18
消融① RMT谱特征的贡献
▶ 去除RMT谱Token(Token1~5)，仅保留统计特征
▶ → 验证RMT谱投影对最终AUC的独立贡献
▶ 假设：AUC显著下降（预计-3~5pp）
消融② 混沌Takens嵌入的贡献
▶ 去除Takens混沌嵌入(Token22~28)
▶ → 验证非线性特征对窃电检测的增益
▶ 假设：对复杂窃电模式AUC下降约2pp
消融③ 双路架构 vs 单路架构
▶ 仅用单路LocalWindowAttention（去除CLS全局路径）
▶ → 验证双路融合vs单路的性能差异
▶ 假设：缺少全局依赖导致AUC下降约2~4pp
消融④ UserGraphAttention的贡献
▶ 去除UserGraphAttention（批内用户图注意力）
▶ → 验证图结构用户关系建模的贡献
▶ 假设：批内异常传播信号损失，AUC下降约1~2pp
消融⑤ AdaptiveFocalLoss的贡献
▶ 固定AdaptiveFocalLoss权重=1.0（去除自适应机制）
▶ → 验证动态召回权重对不平衡数据的效果
▶ 假设：F1显著下降（AUC影响相对较小）
消融⑥ Stacking集成的必要性
▶ 去除Stacking，仅用单一Transformer输出
▶ → 验证异质集成相对于单模型的增益
▶ 假设：AUC下降约0.5~1.5pp（验证集成必要性）
消融实验策略：每次仅去除/替换一个组件，其余保持最优配置，5折交叉验证取均值，确保统计显著性

## Slide 14
12 实验结果与性能分析
Experimental Results & Performance Analysis
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
14 / 18
方 法
AUC
F1
说 明
RMT谱得分（零标签基线）
0.5872
N/A
无需任何标签，纯随机矩阵理论
双路Transformer（28维Token）
0.7602
0.3410
LocalWin+CLS双路，AdaptiveFocal
XGBoost（Transformer深度特征）
0.7560
N/A
256+224维特征，600棵树
联邦Transformer（FedAvg）
~0.760
~0.34
3客户端联邦训练，与集中式相当
集成（Transformer+XGBoost）
0.7651
0.3317
Stacking元学习融合，最优
🏆
📈 AUC提升路径：0.5872（RMT零标签）→ 0.7602（Transformer）→ 0.7651（集成） 总提升 +17.9pp

## Slide 15
13 开题对应关系 & 后续工作计划
Alignment with Proposal & Future Work
联邦谱Transformer · 基于RMT的电网云边协同异常检测
15 / 18
📋 已完成（对应开题）
▶ ✅ ① 零标签学习范式（RMT）— 自适应M-P边界+MAD估计已实现
▶ ✅ ② 谱特征+非线性融合 — 28维Token+双路Transformer完成
▶ ✅ ③ 联邦协同机制 — FedAvg 3客户端联邦训练验证完毕
▶ ✅ ④ 工程优化 — 向量化特征提取+torch.compile+预创建模型
▶ ✅ ⑤ 实验闭环 — RMT→特征→Transformer→Stacking全链路
🚀 下一步工作（3个月计划）
▶ 🔄 SA/PSO启发式搜索最优RMT协方差子空间
▶ 🔄 PMU/真实电网数据（非AMI）验证泛化性
▶ 🔄 完成LSTM-AE/VAE/OCSVM对比实验
▶ 🔄 FedProx vs FedAvg通信效率量化对比
▶ 🔄 完成全部6项消融实验并统计显著性
▶ 🔄 理论推导：RMT高维小样本误判率上界
▶ 🔄 撰写论文
💡 核心结论：本文提出的联邦谱Transformer框架将三大挑战（标签稀缺/数据隐私/高维难题）一体化解决
RMT理论与深度学习的有机融合是本文最核心的创新，AUC已从0.5872提升至0.7651（+17.9pp）

## Slide 16
感谢聆听
Thank You & Questions Welcome
0.5872
RMT 基线 AUC
0.7602
Transformer AUC
0.7651
集成最终 AUC
联邦谱Transformer：基于随机矩阵理论的电网云边协同异常检测